## Slide 1
第7章
一阶电路和二阶电路的时域分析

## Slide 2
动态电路的方程及其初始条件
7.1
一阶电路的零输入响应
7.2
一阶电路的零状态响应
7.3
一阶电路的全响应
7.4

## Slide 3
一阶和二阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应的概念及求解；
重点
一阶和二阶电路的阶跃响应概念及求解。
1.动态电路方程的建立及初始条件的确定；

## Slide 4
7.1
动态电路的方程及其初始条件
P138

## Slide 5
含有动态元件电容和电感的电路称动态电路。
1. 动态电路
当动态电路状态发生改变时（换路）需要经历一个变化过程才能达到新的稳定状态。这个变化过程称为电路的过渡过程。
特点

## Slide 6
例
0
t
i
过渡期为零
电阻电路
+
-
us
R1
R2
（t = 0）
i

## Slide 7
i = 0 , uC= Us
i = 0 , uC = 0
k接通电源后很长时间，电容充电完毕，电路达到新的稳定状态：
k未动作前，电路处于稳定状态：
电容电路
k
+
–
uC
Us
R
C
i
(t = 0)
+
-
(t →)
+
–
uC
Us
R
C
i
+
-
前一个稳定状态
过渡状态
新的稳定状态
t1
US
uc
t
0
?
i
有一过渡期

## Slide 8
uL= 0, i=Us /R
i = 0 , uL = 0
k未动作前，电路处于稳定状态：
电感电路
k
+
–
uL
Us
R
i
(t = 0)
+
-
L
(t →)
+
–
uL
Us
R
i
+
-
前一个稳定状态
过渡状态
t1
US/R
i
t
0
?
uL
有一过渡期

## Slide 9
uL= 0, i=Us /R
i = 0 , uL = 0
电感电路
k
+
–
uL
Us
R
i
(t = 0)
+
-
L
(t →)
+
–
uL
Us
R
i
+
-
前一个稳定状态
过渡状态
新的稳定状态
t1
US/R
i
t
0
?
uL

## Slide 10
(t →)
+
–
uL
Us
R
i
+
-
k未动作前，电路处于稳定状态：
uL= 0, i=Us /R
k断开瞬间
i = 0 , uL = 
工程实际中在切断电容或电感电路时会出现过电压和过电流现象。
注意
k
(t →)
+
–
uL
Us
R
i
+
-

## Slide 11
电路结构、状态发生变化
换路

## Slide 12
过渡过程产生的原因
电路内部含有储能元件 L、C，电路在换路时能量发生变化，而能量的储存和释放都需要一定的时间来完成。

## Slide 13
2.
动态电路的方程

## Slide 14
应用KVL和电容的VCR得：
2. 动态电路的方程
例
RC电路

## Slide 15
在该参考方向下，实际电流流入，电压增大；即电压正梯度，电流增加

## Slide 16
若以电流为变量：

## Slide 17
RL电路

## Slide 18
应用KVL和电感的VCR得：
(t >0)
+
–
uL
Us
R
i
+
-
RL电路

## Slide 19
若以电感电压为变量：

## Slide 20
有源
电阻
电路
一个动
态元件
一阶电路
结论
含有一个动态元件电容或电感的线性电路
电路方程为一阶线性常微分方程，称一阶电路。

## Slide 21
复频域分析法
时域分析法
求解微分方程
经典法
状态变量法
数值法
卷积积分
拉普拉斯变换法
状态变量法
付氏变换
本章采用
工程中高阶微分方程应用计算机辅助分析求解。

## Slide 22
稳态分析和动态分析的区别
稳态
动态
换路发生很长时间后状态
微分方程的特解
恒定或周期性激励
换路发生后的整个过程
微分方程的通解
任意激励
直流时

## Slide 23
3
电路的初始条件

## Slide 24
t = 0＋与t = 0－的概念
认为换路在t=0时刻进行
0－ 换路前一瞬间
0＋ 换路后一瞬间
初始条件为 t = 0＋时u ，i 及其各阶导数的值。
注意
0
f(t)
0－
0＋
t

## Slide 25
图示为电容放电电路，电容原先带有电压Uo,求开关闭合后电容电压随时间的变化。
例
解
特征根方程：
通解：
代入初始条件得：
在动态电路分析中，初始条件是得到确定解答的必需条件。
明确
R
－
+
C
i
uC
(t=0)

## Slide 26
t = 0+ 时刻
i
uc
C
+
-
电容的初始条件
0
当i()为有限值时

## Slide 27
q (0+) = q (0－)
uC (0+) = uC (0－)
换路瞬间，若电容电流保持为有限值， 则电容电压（电荷）换路前后保持不变。
q =C uC
电荷守恒
结论

## Slide 28
电感的初始条件
t = 0+时刻
0
当u为有限值时
iL
u
L
+
-

## Slide 29
L (0＋)= L (0－)
iL(0＋)= iL(0－)
磁链守恒
换路瞬间，若电感电压保持为有限值， 则电感电流（磁链）换路前后保持不变。
结论

## Slide 30
L (0+)= L (0－)
iL(0+)= iL(0－)
qc (0+) = qc (0－)
uC (0+) = uC (0－)
换路定律
电容电流和电感电压为有限值是换路定律成立的条件。
换路瞬间，若电感电压保持为有限值，则电感电流（磁链）换路前后保持不变。
换路瞬间，若电容电流保持为有限值，则电容电压（电荷）换路前后保持不变。
换路定律反映了能量不能跃变。
注意

## Slide 31
电路初始值的确定——一开始开关闭合开关打开
例1
求 iC(0+)

## Slide 32
(2)由换路定律
uC (0+) = uC (0－)=8V
(1) 由0－电路求 uC(0－)
uC(0－)=8V
例1
求 iC(0+)
电容开路
+
-
10V
i
iC
+
uC
-
S
10k
40k
+
-
10V
+
uC
-
10k
40k

## Slide 33
(3) 由0+等效电路求 iC(0+)
iC(0－)=0 iC(0+)
求 iC(0+)
+
-
10V
i
iC
+
uC
-
S
10k
40k
+
8V
-
0+等效电路
+
-
10V
i
iC
10k
电容用电压源替代
注意

## Slide 34
例 2
t = 0时闭合开关k ,求 uL(0+)

## Slide 35
t = 0时闭合开关k ,求 uL(0+)
先求
解
电感短路
iL
10V
1
4
+
-

## Slide 36
iL(0+)= iL(0－) =2A
t = 0时闭合开关k ,求 uL(0+)
应用换路定律:
iL
+
uL
-
L
10V
S
1
4
+
-

## Slide 37
电感用电流源替代
iL
+
uL
-
L
10V
S
1
4
+
-
由0+等效电路求 uL(0+)
2A
+
uL
-
10V
1
4
+
-
注意

## Slide 38
求初始值的步骤:
1.由换路前电路（稳定状态）求uC(0－)和iL(0－)；
2.由换路定律得 uC(0+) 和 iL(0+)。
3.画0+等效电路。
4.由0+电路求所需各变量的0+值。
b. 电容（电感）用电压源（电流源）替代。
a. 换路后的电路
（取0+时刻值，方向与原假定的电容电压、电感电流方向相同）。
小结

## Slide 39
求 iC(0+) , uL(0+)
例3
S(t=0)
+
–
uL
iL
C
+
–
uC
L
R
iS
iC

## Slide 40
iL(0+) = iL(0－) = iS
uC(0+) = uC(0－) = RiS
uL(0+)= - RiS
解
由0－电路得：
由0+电路得：
R
iS
0－电路
uL
+
–
iC
R
iS
RiS
+
–

## Slide 41
例4
求k闭合瞬间各支路电流和电感电压
iL
+
uL
-
L
S
2
+
-
48V
3
2
C

## Slide 42
求k闭合瞬间各支路电流和电感电压
解
由0－电路得：
由0+电路得：
iL
+
uL
-
L
S
2
+
-
48V
3
2
C
iL
2
+
-
48V
3
2
+
－
uC
12A
24V
+
-
48V
3
2
+
-
i
iC
+
-
uL

## Slide 43
求k闭合瞬间流过它的电流值
例5
iL
+
20V
-
10
+
uC
10
10
－
iL
+
20V
-
L
S
10
+
uC
10
10
C
－
1A
10V
+
uL
－
iC
+
20V
-
10
+
10
10
－

## Slide 44
求k闭合瞬间流过它的电流值
解
确定0－值
给出0＋等效电路
例5
iL
+
20V
-
10
+
uC
10
10
－
iL
+
20V
-
L
S
10
+
uC
10
10
C
－
1A
10V
+
uL
－
iC
+
20V
-
10
+
10
10
－

## Slide 45
第七章作业1(一阶电路零输入)：
《电路》第七章习题
7-1
7-3