## Slide 1
MOS/CMOS管

## Slide 2
    一、结型场效应管
    二、绝缘栅型场效应管（顺序调换）
    三、场效应管的主要参数
    四、场效应管与晶体管的比较
MOS/CMOS管

## Slide 3
绝缘栅型场效应管
——增强型MOSFET
Notes: 模电|模拟电子技术基础|上海交通大学 郑益慧（讲课质量最好版本）版本(b站上的推荐)

## Slide 4
视频1：002CMOS管

## Slide 5
绝缘栅型场效应管——N沟道增强型MOSFET
1. 结构
剖面图
符号
B
s
d
Notes: N沟道增强型MOSFET基本上是一种左右对称的拓扑结构，它是在P型半导体上生成一层SiO2 薄膜绝缘层，然后用光刻工艺扩散两个高掺杂的N型区，从N型区引出电极，一个是漏极D，一个是源极S。在源极和漏极之间的绝缘层上镀一层金属铝作为栅极G。
P型半导体称为衬底，用符号B表示。结合三极管，可以这样理解，栅极可以对应B基极，源极对应发射极，漏极（载流子的漏出处）对应集电极。耗尽层就是PN结。源极和漏极要导电，要冲破2个PN结。
N沟道和P沟道只有一个区别，就是衬底的电流方向。沟道就是用来导电的。

## Slide 6
绝缘栅型场效应管——N沟道增强型MOSFET
MOSFET的栅极是绝缘的，所以iG0，输入电阻很高。
因此没有栅极电流
当VGS<VGS(th)时，管子截止
当VGS>VTN时，管子导通 （NMOS）0.8-1.5V
当VGS越大，沟道越宽，在相同的漏源电压VDS作用下，漏极电流ID越大
MOSFET是电压控制电流器件（VCCS），iD受VGS控制。
Notes: MOSFET的输入端是金属栅极，下面是多晶硅层。由于栅极电压是通过电场作用控制沟道中的载流子流动，而不是通过电流直接驱动，因此栅极几乎不消耗电流，这使得其输入电阻非常大。相比之下，BJT的输入端是PN结，电流需要通过这个PN结流动，因此其输入电阻相对较小‌。
此外，MOSFET的工作原理也对其高输入电阻有重要影响。MOSFET依赖栅极电压VGS​控制导通与关闭。当VGS​达到阈值电压时，会形成反转层，允许电子（NMOS）或空穴（PMOS）在源极和漏极之间流动。由于栅极电压是通过电场作用控制沟道中的载流子流动，而不是通过电流直接驱动，这使得MOSFET的输入电阻非常高‌
MOS管是一种电压控制型器件，其工作原理是通过改变栅极与源极之间的电压（Vgs）来控制漏极与源极之间的电流（Id）。NMOS管的栅极与源极之间有一个PN结，这个PN结在正常工作条件下是反向偏置的，几乎没有栅极电流流过（即栅极电流非常小，可以忽略不计），因此其输入阻抗非常高‌

## Slide 7
视频1：002CMOS管
视频2：001CMOS与三极管的区别

## Slide 8
绝缘栅型场效应管——I-V 特性曲线及大信号特性方程
由于 MOS 管栅极电流为零，故不讨论输入特性曲线。
共源组态特性曲线：
ID = f (UGS )
UDS = 常数
转移特性：
ID = f (UDS )
UGS = 常数
输出特性：
+
T
VDS
IG  0
VGS
ID
+
-
-
Notes: MOS管是一种电压控制型器件，其工作原理是通过改变栅极与源极之间的电压（Vgs）来控制漏极与源极之间的电流（Id）。NMOS管的栅极与源极之间有一个PN结，这个PN结在正常工作条件下是反向偏置的，几乎没有栅极电流流过（即栅极电流非常小，可以忽略不计），因此其输入阻抗非常高‌。
MOS管不讨论输入特性的原因是其输入电流理论上为零‌。输入特性曲线通常描述的是输入电压与输入电流之间的关系。对于电压控制的器件，如双极型晶体管（BJT），输入特性曲线展示了基极-发射极电压与基极电流之间的关系。然而，MOS管（包括NMOS和PMOS）的输入电流从理论上讲恒为0，因此不讨论输入特性曲线‌

## Slide 9
绝缘栅型场效应管——I-V 特性曲线及大信号特性方程
（1）输出特性及大信号特性方程
① 截止区
当UGS＜UGS(th)时，导电沟道尚未形成， ，为截止工作状态。
相当于 MOS 管三个电极断开。
IG  0，ID  0

## Slide 10
绝缘栅型场效应管——I-V 特性曲线及大信号特性方程
（1）输出特性及大信号特性方程
② 可变电阻区
条件：
VGS > VTN
VDS < VGS–VTN

## Slide 11
绝缘栅型场效应管——I-V 特性曲线及大信号特性方程
（1）输出特性及大信号特性方程
② 可变电阻区
iD 同时受 VGS 与 VDS 的控制。
当VGS为常数时，VDSID 近似线性，表现为一种电阻特性；
当VDS为常数时，VGS ID ，表现出一种压控电阻的特性。

## Slide 12
绝缘栅型场效应管——I-V 特性曲线及大信号特性方程
（1）输出特性及大信号特性方程
③ 饱和区
（恒流区又称放大区）
条件：
VGS >VGS(th)
VDS >VGS –VGS(th)
ID只受VGS控制，而与VDS近似无关。

## Slide 13
绝缘栅型场效应管——I-V 特性曲线及大信号特性方程
（2）转移特性
Notes: 转移特性曲线的斜率gm的大小反映了栅源电压对漏极电流的控制作用。 gm的量纲为mA/V，所以gm也称为跨导。跨导。
MOS管是一种电压控制型器件，其工作原理是通过改变栅极与源极之间的电压（Vgs）来控制漏极与源极之间的电流（Id）。NMOS管的栅极与源极之间有一个PN结，这个PN结在正常工作条件下是反向偏置的，几乎没有栅极电流流过（即栅极电流非常小，可以忽略不计），因此其输入阻抗非常高‌。
MOS管不讨论输入特性的原因是其输入电流理论上为零‌。输入特性曲线通常描述的是输入电压与输入电流之间的关系。对于电压控制的器件，如双极型晶体管（BJT），输入特性曲线展示了基极-发射极电压与基极电流之间的关系。然而，MOS管（包括NMOS和PMOS）的输入电流从理论上讲恒为0，因此不讨论输入特性曲线‌
由于MOS管的栅极电流几乎为零，输入特性曲线（如果有的话）将是一条几乎平行于电压轴的直线，因为输入电流几乎不随输入电压变化。因此，输入特性曲线对于MOS管来说并不具有实际意义。相比之下，转移特性曲线描述的是漏极电流（Id）与栅源电压（Vgs）之间的关系，直接展示了栅源电压如何控制漏极电流，这是MOS管最重要的操作特性。在电路分析和设计中，转移特性曲线比输入特性曲线更能反映MOS管的实际工作情况‌

## Slide 14
临界饱和工作条件
非饱和区(可变电阻区)工作条件
|VDS | = | VGS – VGS(th) |
|VGS| > |VGS(th) |，
|VDS | > | VGS – VGS(th) |
|VGS| > |VGS(th) | ，
饱和区(放大区)工作条件
|VDS | < | VGS – VGS(th) |
|VGS| > |VGS(th) |，
绝缘栅型场效应管——工作区间总结

## Slide 15
+ -
VGS
VDS
+ -
S
G
B
D
N
P
+
S
G
D
B
P
+
P沟道增强型MOS管与N沟道 增强型MOS管工作原理相似。
即VDS < 0 、VGS < 0
外加电压极性相反、电流ID流向相反。
不同之处：
电路符号中的箭头方向相反。
ID
绝缘栅型场效应管——P沟道增强型MOSFET

## Slide 16
视频2：001CMOS与三极管的区别