## Slide 1
晶体三极管
Notes: 本课程将按照“由浅入深、循序渐进”的原则，先介绍三极管的基本概念和原理，然后逐步深入讲解三极管的特性和应用。具体内容包括：三极管的基本原理、结构和分类；三极管的放大原理和特性；三极管的参数和选型；三极管的应用电路和实例等。

## Slide 2
    一、晶体管的结构及类型
    二、晶体管的电流放大作用
    三、晶体管的共射特性曲线
    四、三极管放大、饱和、截止工作状态的判断
    七、含有晶体管电路的分析
    八、其他晶体管
晶体管

## Slide 3
晶体管的结构及类型——发展历史
1904年，英国物理学家弗莱明发明了第一只真空三极管，奠定了三极管发展的基础。
1947年，美国贝尔实验室发明了第一只晶体管，即点接触型锗三极管，开启了半导体时代。
随后，三极管逐渐从锗材料转向硅材料，性能得到不断提升，应用领域也不断扩展。
115三极管的原理

## Slide 4
晶体管的结构及类型——应用领域
通信领域
计算机领域
工业控制领域
消费电子领域
01
02
03
04
三极管在通信电路中广泛应用，如放大器、振荡器、混频器等。
计算机内部的逻辑电路和存储电路都需要使用大量的三极管。
三极管在工业控制电路中也有着广泛的应用，如电机控制、温度控制等。
音响、电视、冰箱等消费电子产品中也需要使用三极管进行信号放大或电路控制。

## Slide 5
晶体管的结构及类型
(b) 小功率管
(c) 大功率管
(d) 中功率管
(a) 小功率管
< 500 mW
0.5 1 W
> 1 W

## Slide 6
晶体管的结构及类型
半导体三极管的结构示意图如图所示。它有两种类型：NPN型和PNP型。
NPN型
PNP型
b
e
c
IB
IE
IC
b
e
c
IB
IE
IC
三极管内部包含两个PN结，分别是发射结和集电结。

## Slide 7
基区：最薄，
掺杂浓度最低
发射区：掺
杂浓度最高
发射结
集电结
b
e
c
N
N
P
基极
发射极
集电极
结构特点：
集电区：
面积最大
晶体管的结构及类型
集电区掺杂浓度低于发射区

## Slide 8
晶体管的电流放大作用
三极管内部的电流
Notes: 第一步：因为发射结加正向电压，又因为发射区掺杂浓度高，即杂质（也就是自由电子）浓度高 ，所以大量自由电子因扩散运动越过发射结到达基区。与此同时，空穴也从基区向发射区扩散，但由于基区杂质浓度（即空穴）低 ，所以空穴形成的电流非常小，近似分析时可忽略不计。可见，扩散运动形成了发射极电流IE。
第二步：由于基区很薄，杂质浓度很低，集电结又加了反向电压，所以扩散到基区的电子中只有极少部分与空穴复合，其余部分均作为基区的非平衡少子达到集电结。又由于电源Vm的作用，电子
与空穴的复合运动将源源不断地进行，形成基极电流Ig。

## Slide 9
晶体管的电流放大作用
三极管内部载流子的运动规律（NPN型）
发射结加正偏时
从发射区将有大量的电子向基区扩散，进入基区的电子流因基区的空穴浓度低，被复合的机会较少。
又因基区很薄，在集电结反偏电压的作用下，电子在基区停留的时间很短，很快就运动到了集电结的边上，进入集电结的结电场区域，被集电极所收集，形成集电极电流ICE。
EB
EC
N
N
P
E
C
B
ICE
Notes: 第一步：因为发射结加正向电压，又因为发射区掺杂浓度高，即杂质（也就是自由电子）浓度高 ，所以大量自由电子因扩散运动越过发射结到达基区。与此同时，空穴也从基区向发射区扩散，但由于基区杂质浓度（即空穴）低 ，所以空穴形成的电流非常小，近似分析时可忽略不计。可见，扩散运动形成了发射极电流IE。
第二步：由于基区很薄，杂质浓度很低，集电结又加了反向电压，所以扩散到基区的电子中只有极少部分与空穴复合，其余部分均作为基区的非平衡少子达到集电结。又由于电源Vm的作用，电子
与空穴的复合运动将源源不断地进行，形成基极电流Ig。

## Slide 10
晶体管的电流放大作用
三极管内部载流子的运动规律（NPN型）
集电节反偏-反向饱和漏电流
基区和集电区的少子在集电结的作用下，产生漂移运动，形成电流ICBO
EB
EC
N
N
P
E
C
B
ICBO
Notes: 第一步：因为发射结加正向电压，又因为发射区掺杂浓度高，即杂质（也就是自由电子）浓度高 ，所以大量自由电子因扩散运动越过发射结到达基区。与此同时，空穴也从基区向发射区扩散，但由于基区杂质浓度（即空穴）低 ，所以空穴形成的电流非常小，近似分析时可忽略不计。可见，扩散运动形成了发射极电流IE。
第二步：由于基区很薄，杂质浓度很低，集电结又加了反向电压，所以扩散到基区的电子中只有极少部分与空穴复合，其余部分均作为基区的非平衡少子达到集电结。又由于电源Vm的作用，电子
与空穴的复合运动将源源不断地进行，形成基极电流Ig。

## Slide 11
晶体管的电流放大作用
EB
EC
N
N
P
E
C
B
IBE
从基区向发射区也有空穴的扩散运动，但其数量小，形成的电流为IBE。这是因为发射区的掺杂浓度远大于基区的掺杂浓度。
Notes: 第一步：因为发射结加正向电压，又因为发射区掺杂浓度高，即杂质（也就是自由电子）浓度高 ，所以大量自由电子因扩散运动越过发射结到达基区。与此同时，空穴也从基区向发射区扩散，但由于基区杂质浓度（即空穴）低 ，所以空穴形成的电流非常小，近似分析时可忽略不计。可见，扩散运动形成了发射极电流IE。
第二步：由于基区很薄，杂质浓度很低，集电结又加了反向电压，所以扩散到基区的电子中只有极少部分与空穴复合，其余部分均作为基区的非平衡少子达到集电结。又由于电源Vm的作用，电子
与空穴的复合运动将源源不断地进行，形成基极电流Ig。

## Slide 12
晶体管的电流放大作用
三极管内部载流子的运动规律（NPN型）
EB
EC
N
N
P
E
C
B
ICE
ICBO
IBE
IB
IE
IC
Notes: 由以上分析可知，发射区掺杂浓度高，基区很薄，是保证三极管能够实现电流放大的关键。若两个PN结对接，相当基区很厚，所以没有电流放大作用，基区从厚变薄，两个PN结演变为三极管，这是量变引起质变的又一个实例。要注意公式推导的方式，得到公式成立的条件是发射结正偏，集电结反偏

## Slide 13
晶体管的电流放大作用
三极管内部载流子的运动规律（NPN型）
EB
EC
N
N
P
E
C
B
ICE
ICBO
IBE
IB
IE
IC
ICE 与 IBE 之比称为共发射极电流放大倍数
Notes: 由以上分析可知，发射区掺杂浓度高，基区很薄，是保证三极管能够实现电流放大的关键。若两个PN结对接，相当基区很厚，所以没有电流放大作用，基区从厚变薄，两个PN结演变为三极管，这是量变引起质变的又一个实例。要注意公式推导的方式，得到公式成立的条件是发射结正偏，集电结反偏

## Slide 14
晶体管的电流放大作用
三极管的作用
1、弱信号放大
2、受控开关
Notes: 第一步：因为发射结加正向电压，又因为发射区掺杂浓度高，即杂质（也就是自由电子）浓度高 ，所以大量自由电子因扩散运动越过发射结到达基区。与此同时，空穴也从基区向发射区扩散，但由于基区杂质浓度（即空穴）低 ，所以空穴形成的电流非常小，近似分析时可忽略不计。可见，扩散运动形成了发射极电流IE。
第二步：由于基区很薄，杂质浓度很低，集电结又加了反向电压，所以扩散到基区的电子中只有极少部分与空穴复合，其余部分均作为基区的非平衡少子达到集电结。又由于电源Vm的作用，电子
与空穴的复合运动将源源不断地进行，形成基极电流Ig。

## Slide 15
晶体管的电流放大作用
共射级三极管典型电路
Notes: 第一步：因为发射结加正向电压，又因为发射区掺杂浓度高，即杂质（也就是自由电子）浓度高 ，所以大量自由电子因扩散运动越过发射结到达基区。与此同时，空穴也从基区向发射区扩散，但由于基区杂质浓度（即空穴）低 ，所以空穴形成的电流非常小，近似分析时可忽略不计。可见，扩散运动形成了发射极电流IE。
第二步：由于基区很薄，杂质浓度很低，集电结又加了反向电压，所以扩散到基区的电子中只有极少部分与空穴复合，其余部分均作为基区的非平衡少子达到集电结。又由于电源Vm的作用，电子
与空穴的复合运动将源源不断地进行，形成基极电流Ig。

## Slide 16
RB
RC
UCE
UBE
+
－
－
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
－
ui
+
－
u0
直流电源
集电极电阻
输出电容
晶体管
基极 电阻
输入电容
+
UCC
-

## Slide 17
RB
RC
UCE
UBE
+
－
－
+
+UCC
+
+
C1
C2
+
－
ui
+
－
u0
+
UCC
-

## Slide 18
直流输入回路
线性
线性
非线性
UCC
UCC
UCE
IC
+
－
IB
UBE
+
RB
RC
－
输入特性曲线—— iB=f(vBE) vCE=const
输出特性曲线—— iC=f(vCE) iB=const

## Slide 19
输入特性曲线—— iB=f(vBE) vCE=const

## Slide 20
+
b
c
e
VBB
VCC
vBE
iC
iB
+
-
vCE
-
Rb
Rc
+
-
A
-
+
A
输入回路：由基极和发射极组成的回路。
输出回路：由集电极和发射极组成的回路。
输
入
回
路
输
出
回
路
1）测量电路
iB=f(vBE) vCE=const
U
+
-
VCE
U
+
-
VBE
晶体管的共射特性曲线——输入特性曲线
当VCE=0V时，相当于C和E短接，表现为PN结的正向伏安特性曲线。

## Slide 21
+
b
c
e
VBB
VCC
vBE
iC
iB
+
-
vCE
-
Rb
Rc
+
-
A
-
+
A
输入回路：由基极和发射极组成的回路。
输出回路：由集电极和发射极组成的回路。
输
入
回
路
输
出
回
路
1）测量电路
iB=f(vBE) vCE=const
U
+
-
VCE
U
+
-
VBE
晶体管的共射特性曲线——输入特性曲线
(2)当VCE=0~0.7V时，特性曲线右移,说明输出电压对输入特性的影响:在同样的输入电压vBE作用下,输入电流减小了.

## Slide 22
+
b
c
e
VBB
VCC
vBE
iC
iB
+
-
vCE
-
Rb
Rc
+
-
A
-
+
A
输入回路：由基极和发射极组成的回路。
输出回路：由集电极和发射极组成的回路。
输
入
回
路
输
出
回
路
1）测量电路
iB=f(vBE) vCE=const
U
+
-
VCE
U
+
-
VBE
晶体管的共射特性曲线——输入特性曲线
(3)当VCE≥1V时，集电结进入反偏状态（VCB= VCE–VBE >0）；形成稳定的电流分配，表现为特性曲线基本不变。这是正常使用状态.
VCE≥1V

## Slide 23
2）输入特性曲线的三个区
①死区
②非线性区
③近似线性区
VBE<0.5V，Je结反偏。
VBE≈0.5~0.6V，Je结接近正偏。
VBE＞0.6V，Je结正偏，Jc结反偏
iB=f(vBE) vCE=const
VCE≥1V
VBE
IBE
晶体管的共射特性曲线——输入特性曲线

## Slide 24
输出特性曲线—— iC=f(vCE) iB=const

## Slide 25
晶体管的共射特性曲线——输出特性曲线
+
b
c
e
VBB
VCC
vBE
iC
iB
+
-
vCE
-
Rb
Rc
+
-
A
-
+
A
U
+
-
U
+
-
VCE
VBE
1）测量电路
iC=f(vCE) iB=const
当IB=0A时，两个PN结均反偏，iC=iCEO
iB=0
(2)当IB=20μA时
(3)当IB=40μA时
(4)当IB=60μA时
iB=20
iB=40
iB=60
iB=80

## Slide 26
晶体管的共射特性曲线——输出特性曲线
2）输出特性曲线的三个区
饱和区
放
大
区
截止区
饱和区：
iC明显受vCE控制的区域，该区域内，一般vCE＜0.7V(硅管)。此时，发射结正偏，集电结正偏或反偏电压很小。
UCE＜UBE(UBE> Uon)
UCE=UBE
Notes: 电压关系是针对共射级来写的

## Slide 27
晶体管的共射特性曲线——输出特性曲线
2）输出特性曲线的三个区
饱和区
放
大
区
截止区
放大区：
iC平行于vCE轴的区域，曲线基本平行等距。此时，发射结正偏(UBE大于发射结开启电压) ,集电结反偏,IC=βIB。
UCE≥UBE(UBE> Uon)
UCE=UBE
Notes: 电压关系是针对共射级来写的

## Slide 28
晶体管的共射特性曲线——输出特性曲线
2）输出特性曲线的三个区
饱和区
放
大
区
截止区
截止区：
iC接近零的区域，相当iB=0的曲线的下方。此时， vBE小于死区电压。发射结电压小于开启电压，集电结反偏。
UCE>UBE(UBE≤ Uon)
UCE=UBE
Notes: 电压关系是针对共射级来写的

## Slide 29
晶体管的共射特性曲线——输出特性曲线
（1）放大区：发射结正偏，集电结反偏
（2）饱和区：发射结正偏，集电结正偏/反偏，电压很小
（3）截止区：发射结反偏，集电结反偏

## Slide 30
例：测量三极管三个电极对地电位如图所示，试判断三极管的工作状。
放大
截止
饱和
晶体管的共射特性曲线——输出特性曲线